## Slide 1
Titelfolie
  Titel des Projekts
  Name des Masteranden
  Datum und Betreuer des Projekts
Projektüberblick
  Kurzbeschreibung des Projekts und dessen Ziel
  Ausgangssituation und Problembeschreibung
  Projektziele und erwartete Ergebnisse
Rahmenbedingungen und Anforderungen
Projektmethodik
  Verwendete Software und Tools
  Vorgehensweise, getroffene Annahmen
Dokumentation der Besprechungen
  Übersicht der Besprechungen
  Besprechungsergebnisse und wichtige Entscheidungen
Ergebnisse und Erkenntnisse
  Aktueller Stand der Ergebnisse (vorläufige Ergebnisse, abgeschlossene Arbeitspakete)
  Herausforderungen und Lessons Learned
  Anpassungen im Projektverlauf
Offene Punkte und nächste Schritte
  Auflistung noch offener Aufgaben
  Nächste Schritte und konkrete To-Dos
Anhang
  Detaillierte technische Informationen
  Literaturverweise, Quellen und weitere Dokumentationen
  Kontaktinformationen und Hinweise

## Slide 2: Modellierung und Simulation einer PV-Freiflächenanlage mit der PV_LIB-Toolbox in MatLab
Jonathan Huth
Andreas Boschert/
Prof. Michael Zehner
13.11.2024

## Slide 3: Projektüberblick Beschreibung & Ziel
Dieses Projekt dient zur Erstellung eines digitalen Zwillings der PV-Freiflächenanlage „Buttenwiesen 1“ in Buttenwiesen. Dieses Modell soll mit Hilfe der PV_LIB in Matlab erstellt werden und anhand der Strahlungswerte GHI, DNI und DHI die Leistungsabgabe des Systems ausgeben. Mithilfe des Modells sollen dann aus Daten zu Wolkenbewegungen Leistungsprognosen für die PV-Anlage erstellt werden.

## Slide 5: Projektmethodik Verwendete Tools/Software
Matlab
  PV_LIB
Google Maps
Topographic-map

## Slide 6: Annahmen
Zelltemperatur (NOCT Modell):
  Windgeschwindigkeit & Transmissions-/Absorptionseffekte vernachlässigt
  T_NOCT = T_NOCT,adj (open-rack)
  T_c = T_a + E_POA/800*(T_noct,adj– 20)
Geometrie der Fläche
  Gleichmäßige Verteilung der Module (24*174)
Modell der Diffusstrahlung:
  Kingdiffuse
PV-Modell:
  single-diode mit Prametern aus CEC-Berechnungen

## Slide 7: Vorgehensweise
Definieren der Anlage
  Standort
  Geometrische Eigenschaften (Neigung Oberfläche, Azimuth-Winkel, Anzahl Module, Aufteilung Module)
  Parameter aus den Datenbanken laden (Modul und Inverter)
Wetterdaten aus CSV-Datei lesen
  Strahlungswerte (GHI, DHI, DNI)
  Zeitraum der Aufzeichnungen
  Temperaturen
Position der Sonne modellieren (pvl_ephemeris, pvl_spa, pvl_getaoi)
  Zenith, Azimuth, Sonnenhöhe, Einfallswinkel

## Slide 8
Effektivstrahlung berechnen ( Eb + Eg + Ed)
  Mit Eb: Strahlungskomponente, Eg: Bodenreflektion, Ed: Diffusstrahlung
Zelltemperatur schätzen
CEC-Parameter berechnen (pvl_calcparams_CEC)
Strom, Spannung und Leistung aus „Single-diode-model“ (pvl_singlediode) berechnen
Inverter Output berechnen(pvl_snlinverter oder pvl_adrinverter)

## Slide 9: Dokumentation der Besprechungen Übersicht der Termine
Datum | Anwesend
13.11.2024 | Andreas Boschert, Jonathan Huth
27.11.2024 | Andreas Boschert, Jonathan Huth

## Slide 10: Besprechungsinhalte
13.11.2024:
Fragen zur Konfiguration der Anlage:
  Fläche der Anlage  Annahme der Fläche mit Hilfe von Google Maps, falls keine genauen Daten vorhanden sind
  Anzahl der Module & Umrichter  Laut Plan 4.176 & 40; Überprüfung der Richtigkeit
  Winkel der Module  Ausmessen aus Plan
  Koordinaten der Anlage  Annäherung mit Hilfe von Google Maps
Datenbanken der Module und Umrichter
  In PV_LIB begrenzt vorhanden  Überprüfung nach vorhandenen Daten
Was soll das Modell können?
  GHI Kurven, anhand von Wolkenbewegung erstellen
  Strom/Spannungs-Diagramme erstellen  daraus Leistungsabgabe

## Slide 11: 27.11.2024
Besprechung zur Beschaffung der Wetter-/Schattendaten
  Wie schauen die Datenfiles zur Schattenbewegung aus?
  Welche Werte der Schatten sind vorhanden?
  Andere Benötigte Werte: GHI, Temperatur, Feuchte, Zelltemperatur

## Slide 13: Offene Punkte und nächste Schritte
Offene Aufgaben:
  Aufteilung der Inverter und Inverter-Modell
  Aufteilung der Module?
  Dokumentation
To-Dos:
  Netzanbindung über Trafo?

## Slide 14: Quellen
Sandia National Laboratorie, PVPMC, Modeling Guide https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/
Google Maps (2024), Buttenwiesen
topographic-map (2024), Topografische Karte Buttenwiesen, https://de-de.topographic-map.com/